รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถกระเช้าไฟฟ้า  เทศบาลตำบลท่าสาย

แนบท้ายประกาศ  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

1. ลักษณะทั่วไป

-     เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส  สามารถยกสูง   ได้ไม่น้อยกว่า  12  เมตร สำหรับทำงานในที่สูง  เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้  พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ  กระบะตอนท้ายติดตั้งกระเช้าไฮดรอลิค  ชนิดแขนพับ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ  พร้อมใช้งาน

2. ตัวรถยนต์บรรทุก

2.1  ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

2.2  ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร

2.3  เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด

โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

2.4  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด 134

3. เครื่องยนต์

3.1  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก. 2315-2551

3.2  มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า  150   แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,100 รอบ/นาที

3.3  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น

4.  ระบบส่งกำลัง

4.1  คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

4.2  เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

5.  ระบบบังคับเลี้ยว

5.1  พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

6.  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

6.1  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100  ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

7.  ระบบกันสะเทือน

7.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8.  ระบบห้ามล้อ

8.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต

9.  สมรรถนะรถ

9.1  ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

9.2  สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ 	(GROSS VEHICLE WEIGHT)  ได้ไม่น้อยกว่า  7,000 กิโลกรัม

/10. ระบบไฟฟ้า...

-2-

10.  ระบบไฟฟ้า

10.1  ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

10.2  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์

10.3  มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์

10.4  มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก

11. ระบบเครนไฮดรอลิค

-    ติดตั้งชุดเครนพับไฮโดรลิคพร้อมชุดคอนโทรล ระหว่างด้านหน้ากระบะหรือหลังตัวเก๋งซองแขน

แขนเครนเป็นแบบยืนเข้า – ออก  ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคยืดเข้า – ออก ได้ไม่น้อยกว่า  2  ท่อน

ชุดเครนไฮโดรลิคที่ผลิตในประเทศไทยต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 9001 จะต้องนำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณา

- ความยาวของเครนไม่น้อยกว่า  6.5  เมตร จากจุดหมุน  เมื่อยืดออกด้วยไฮดรอลิค

- เครนต้องสามารถหมุนรอบตัวเองได้  360  องศา แบบต่อเนื่อง

- ระยะยก / น้ำหนัก   2/3,000 	เมตร/กิโลกรัม

- ระยะยก / น้ำหนัก   4/1,400  	เมตร/กิโลกรัม

- ระยะยก / น้ำหนัก   5.30/1,000 	เมตร/กิโลกรัม

- ระยะยก / น้ำหนัก   6.5/ 700     เมตร/กิโลกรัม

- อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิคเมื่อต่อกระเช้า           ระยะความสูงจากพื้นดินถึงระยะปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า  12  เมตร

- เครนพับไฮโดรลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับมาตรฐาน มอก.9001 โดยผู้เสนอราคา   ต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และใบ มอก.9001 ของผู้ผลิต หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายต้องแนบใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

12. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

-   กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส  ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 2 คน

กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้อง  ผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า 8 kv 50 Hz

(8,000 โวลท์ 50 เฮิรตซ์) เป็นเวลา  1 นาที	โดย  มีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง พร้อมใบแต่งตั้ง

ตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งขายให้กับหน่วยงานราชการ  ( ฉบับจริง ) มาแสดงในวันยื่นซอง

13. กระบะบรรทุก

- ขนาดความหนาของพื้นกระบะไม่น้อยกว่า  4.5 มิลลิเมตร

- กระบะข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มม.

- สามารถเปิดกระบะข้างได้ทั้ง 2 ด้าน

/14. ระบบการยกเท...

-3-

14. ระบบการยกเท

-	ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์  ระบบ  P.T.O

-	ชุดดั๊มไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน OHSAS 18001:2007  โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

15.  ชุดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

-    สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสั้นขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 21 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า  14  เซนติเมตร  โคมไฟหมุนใช้หลอด HALOGEN แบบ H1 จำนวน  2  โคม ขนาดไม่น้อยกว่า  55  วัตต์  12  โวลท์ แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ Poly Phenylene Oxide Alloy  แบ่งเป็น  5  ช่อง แบบมับติรีเฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสง ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้าน  จำนวน  1  ชุด ให้ความเข้มของแสงได้ตามมาตรฐาน SAE ให้แสงวาบไม่น้อยกว่า  150  ครั้งต่อนาที มอเตอร์แยกอิสระต่อกัน ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน  มอก. 9001-2552 และมาตรฐาน  ISO 9001:2008  และ มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  (ฉบับ	จริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

16. การพ่นสี

16.1 พ่นสีกันสนิมอย่างดี  ก่อนพ่นสีจริงอีก  2  ชั้น

16.2  ทั้งภายในและภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมชนิดพิเศษ และพ่นทับด้วยสีจริง พร้อมพ่นตัวอักษรและสีตามที่หน่วยงานกำหนด

17. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

17.1 หนังสือคู่มือการใช้รถ					จำนวน 	1  เล่ม

17.2 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม					จำนวน	1  ชุด

17.3 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ					จำนวน  1  ชุด

17.4 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม					จำนวน  1  ชุด

17.5 อุปกรณ์ซ่อมบำรุง						จำนวน  1  ชุด

…………………………………………………………..

(นายชัยยศ   หม่อมพกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

-3-

14. ระบบการยกเท

-	ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์  ระบบ  P.T.O

-	ชุดดั๊มไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน OHSAS 18001:2007  โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

15.  ชุดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

-    สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสั้นขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 21 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า  14  เซนติเมตร  โคมไฟหมุนใช้หลอด HALOGEN แบบ H1 จำนวน  2  โคม ขนาดไม่น้อยกว่า  55  วัตต์  12  โวลท์ แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ Poly Phenylene Oxide Alloy  แบ่งเป็น  5  ช่อง แบบมับติรีเฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสง ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้าน  จำนวน  1  ชุด ให้ความเข้มของแสงได้ตามมาตรฐาน SAE ให้แสงวาบไม่น้อยกว่า  150  ครั้งต่อนาที มอเตอร์แยกอิสระต่อกัน ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน  มอก. 9001-2552 และมาตรฐาน  ISO 9001:2008  และ มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  (ฉบับ	จริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

16. การพ่นสี

16.1 พ่นสีกันสนิมอย่างดี  ก่อนพ่นสีจริงอีก  2  ชั้น

16.2  ทั้งภายในและภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมชนิดพิเศษ และพ่นทับด้วยสีจริง พร้อมพ่นตัวอักษรและสีตามที่หน่วยงานกำหนด

17. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

17.1 หนังสือคู่มือการใช้รถ					จำนวน 	1  เล่ม

17.2 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม					จำนวน	1  ชุด

17.3 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ					จำนวน  1  ชุด

17.4 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม					จำนวน  1  ชุด

17.5 อุปกรณ์ซ่อมบำรุง						จำนวน  1  ชุด

…………………………………………………………..

(นางจันทรา   สุภาวสิทธิ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่  29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

รถยนต์เทท้าย  ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาด 6 ตัน/เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ 12 เมตร

ชนิด  6   ล้อ  ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า

หมายเหตุ  : รูปแบบการผลิตแสดงเฉพาะตัวกระบะบรรทุกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต