เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

เทศบาลตำบลท่าสาย  ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------------

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี  จำนวน 1 คัน ราคากลาง 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้

- รถกระบะ สีขาว

ลักษณะของรถยนต์

คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี.  พร้อมอุปกรณ์ตาม

มาตรฐาน

- ประตูมีด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก

- มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

- ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

- มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

- เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

- ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

- เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว

- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

- ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 3 ขนาด/ปรับขนาดได้

- ชุดเฝือกลมสูญญากาศ

- ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line  สำหรับส่งท่อก๊าซ

- อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น

- เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์

- รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ (สีขาว)  จดทะเบียนเป็นรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย

ฉุกเฉิน  ผ่านการรับรองสรรพสามิตอย่างถูกต้อง  พร้อมพ่นตราหน่วยงานราชการและตัวหนังสือเทศบาลตำบลท่าสาย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร  ไว้ที่ประตูทั้งสองข้าง

  - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน

/1.2  ปริมาตร...

- 2 -

  - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

  - เป็นรถช่วงยาว

  - เป็นรถกระบะสำเร็จรูป

  - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับ วิทยุ AM/FM และ CD/MP3

  - มีประตูเปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายและขวา  มีกุญแจล็อคได้

- อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

2.1  ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ  จำนวน 1 ชุด

2.2  แม่แรงยกรถพร้อมด้าม  จำนวน 1 ชุด

2.3  ประแจถอดล้อ  จำนวน 1 อัน

2.4  เครื่องประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์  จำนวน 1 ชุด

2.5  หนังสือคู่มือประจำรถ  จำนวน 1 เล่ม

คุณลักษณะทั่วไปของห้องพยาบาลและอุปกรณ์ใช้ในการกู้ภัย

- ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้องบรรทุกผู้ป่วย

  - ครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาส เสริมด้วยคานเหล็กหลังคาแบบทรงสูง สีเดียวกับตัวรถ

ความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร  พร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโดยหลังคาไฟเบอร์ต้องผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008  โดยระบุขอบข่ายรถพยาบาลรถกู้ภัย  โดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

  - มีกระจกบานเลื่อนระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาล

  - ด้านท้ายประตูกระบะแบบชนิด 2 บาน เปิดออกด้านข้างซ้าย-ขวา พร้อมกระจกบานตาย

แบบใสทั้งสองข้างของประตูและไม่มีฝาท้ายกระบะ และมีระบบล็อคที่ปลอดภัยขณะเคลื่อนย้าย ลำเลียง

  - ติดตั้งกันชนท้าย  สำหรับรองรับรถเข็นเพื่อสะดวกแก่การเข็นเพื่อสะดวกแก่การเข็นเตียง

พยาบาลขึ้นและลง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวรถ

  - ปูพื้นด้วยไม้อัดแผ่นเรียบหรือไม้อัดซีเมนต์แผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปูทับ

ด้วยแผ่นอลูมิเนียมชนิดมีลายกันลื่นหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือปูทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบแบบเต็มพื้นที่เพื่อสะดวกแก่การล้างทำความสะอาดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2004  โดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องบรรทุกเป็นคอยล์เย็น  ห้องละ 1 ชุด พร้อม

สวิทซ์และโซลินอยด์สำหรับแยกแอร์ ด้านหน้าห้องคนขับและห้องบรรทุกติดตั้งตู้จ่ายความเย็นแบบแขวนเหนือส่วนกระจกบานเลื่อนโดยไม่ต้องเจาะหลังคาไฟเบอร์ พ่นลมเย็นมาทางด้านท้าย  เครื่องปรับอากาศในห้องพยาบาลหลังจากติดตั้งแล้วจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำ CPR

/1.7 ด้านซ้าย...

- 3 -

  - ด้านซ้ายมีม้านั่งยาวบุนวมอย่างดีแบบเบาะเปิดขึ้นได้ โดยใต้เบาะเก้าอี้ม้านั่งยาวสามารถ

เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยได้และมีพนักพิงยึดติดอยู่ที่ผนัง  จำนวน 1 ชุด โครงสร้างทำด้วยเหล็กครอบด้วยไม้อัดปูทับด้วยแผ่นโฟเมก้าสีขาว

1.8  มีตู้เก็บท่อ  บรรจุออกซิเจนไม่น้อยกว่า 2 ท่อ

1.9  ติดตั้งชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ผลิตจากไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูปอย่างดี และมีที่แขวนน้ำเกลือและที่แขวนโลหิต  พร้อมไฟฟลูออเรสเซ็น  จำนวน 1 ดวง  และไฟ LED ส่องสว่างในห้องพยาบาล จำนวน 2 จุด พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด  ราวจับแสตนเลสพร้อมไฟ SPOT LIGHT  ส่องสว่างด้านท้ายรถ จำนวน 1 ชุด ทั้งหมดติดตั้งอยู่ในชุดไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน  เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ได้รับมาตราฐาน ISO 9001:2008  โดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

1.10  ด้านซ้ายต่อจากเก้าอี้มีตู้เก็เวชภัณฑ์แบบ 2 ชั้น พร้อมประตูปิด-เปิด จำนวน 1 ตู้ โครงสร้างทำด้วยเหล็กครอบทับด้วยไม้อัดปูทับด้วย PVC

1.11  ด้านขวามีชั้นวางของและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยแบบครอบเต็มซุ้มล้อ  โครงสร้างทำด้วยเหล็กครอบทับด้วยไม้อัดปูทับด้วยแผ่นโฟเมก้า

1.12  ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคันและตราอักษรและชื่อหน่วยงาน

1.13  วิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 มีกำลังส่งตามที่ กสทช.อนุญาต จำนวน 1 เครื่อง

อุปกรณ์ประกอบของเครื่องรับ – ส่งวิทยุ   จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

- ไมโครโฟน สำหรับพูด  จำนวน 1 ชุด

- แท่นตั้งเครื่อง  จำนวน 1 แผ่น

- ชุดสายไฟ DC พร้อมฟิวส์  จำนวน 1 ชุด

- ชุดเสาอากาศพร้อมอุปกรณ์จัดยึด ติดรถยนต์  จำนวน 1 ชุด

- ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคม และมีเอกสารรับรองว่าวิทยุสื่อสารดังกล่าวได้

ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้สำรองจำหน่าย  กับหน่วยงานราชการ  และเอกสารดังกล่าวออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  มาแสดง ณ วันที่เสนอราคา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุและขอใช้ความถี่วิทยุกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทคมนาคมแห่งชาติ

- ห้องพยาบาล

2.1  มีเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น  จำนวน 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 มีเตียงและโครงทำจากสแตนเลสปลอดสนิม  มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้

ทันที

/2.1.2  แผ่นรอง...

- 4 -

2.1.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจาก โลหะปลอดสนิมอย่างดี

2.1.3 พนักพิงหลังสามารถยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลง สามารถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่

0 ถึง 70 องศา

2.1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็น รถเข็นสามารถทำได้ง่าย

2.1.5 สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว  ขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังมี

ด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง  และเมื่อดึงเตียงลงจากรถ ล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ

2.1.6 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ พร้อม

สายรัดผู้ป่วย 2 เส้น

2.1.7 น้ำหนักเตียงไม่เกิน 45 กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 160

กิโลกรัม

2.1.8 รางสำหรับรองรับล้อเตียงทำด้วยสแตนเลสพร้อมระบบล็อคเตียง เมื่อนำเตียงขึ้นรถ

สามารถล็อคเตียงได้เองโดยอัตโนมัติได้  รางเป็นที่เก็บชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วยมีบานประตูเปิด-ปิด

2.1.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยมี

ขอบข่ายที่ระบุเกี่ยวกับเตียงรถเข็นและอุปกรณ์กู้ภัย หรือเป็นสินค้าจากต่างประเทศที่ผู้เสนอราคาได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารและมาตรฐานมาแสดง ณ วันเสนอราคา

2.2  อุปกรณ์ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบพร้อมอุปกรณ์มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ถุงลมยางทำด้วยซิลิโคน และสามารถพับได้ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา

2.2.2 วาล์วสำหรับควบคุมการไหลของอากาศ สามารถแยกประกอบได้

2.2.3 หน้ากากครอบปากและจมูกทำด้วยวัสดุโปร่งใส และส่วนที่เป็นยางทำจากซิลิโคนอ่อนนิ่มหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน โดยมีขนาดสำหรับทารก,เด็ก,และผู้ใหญ่ อย่างละ 1 อัน และมีที่เปิดทางเดินหายใจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  อย่างละ 1 ชิ้น

2.2.4 ทำจากวัสดุคุณภาพดี สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยการทำความสะอาด และนึ่งอบฆ่าเชื้อ (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 – 125 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย (ที่เวลาไม่เกิน 20 นาที) ได้นานถึง 100 ครั้ง โดยไม่ทำให้รูปทรงหรือคุณสมบัติของเครื่องมือเปลี่ยนไป

2.2.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หรือได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ดังต่อไปนี้  ISO9001 , ISO8382 , CE-Mark , ASTM – F920-93 และ FDA

2.3  มีเครื่องส่องกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด  รายละเอียดดังนี้

2.3.1 ด้ามจับทำด้วยโลหะปลอดสนิม

/2.3.2 ตัวท่อส่อง...

- 5 -

2.3.2 ตัวท่อส่องตรวจสามารถถอดออกจากด้ามจับได้อย่างสะดวก

2.3.3 ตัวท่อส่องออกแบบให้มีท่อเล็ก ๆ เพื่อเป็นท่อส่องแสงสว่างขณะทำการตรวจ

2.3.4 ในชุดมีท่อส่องกล่องเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ท่อ

2.4  เครื่องดูดเสมหะ เป็นเครื่องดูดเสมหะและของเหลว ชนิดใช้ไฟฟ้า ตามบ้านทั่วไปและโรงพยาบาล

2.4.1 เป็นเครื่องดูดของเหลวชนิดใช้ไฟฟ้าได้ 2 ระบบ ไฟบ้าน AC220V และไฟในรถยนต์ DC12 V

2.4.2 สามารถปรับแรงดูดชนิดแรงดูดสูงสุด 18 ลิตรต่อนาที

2.4.3 มีน้ำหนักเบา พร้อมหูหิ้วสะดวกในการเคลื่อนย้าย

2.4.4 มีชุดควบคุมแรงดูด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง

2.4.5 มีกระบอกใส่ของเหลวพร้อมชุดกันล้น  ขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 1 ชุด

2.4.6 ฟิวส์เตอร์กรองแบคทีเรีย จำนวน 1 ชุด

2.4.7 สายดูดของเหลว จำนวน 1 ชุด

2.5  มีเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตรึงกับฝาผนังพร้อมอุปกรณ์ และหูฟังมีรายละเอียดดังนี้

2.5.1 เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

2.5.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ จาก 0-300 มิลลิเมตรปรอท

2.5.3 มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กเป็นชนิดปะติด (Velero Fastener) อย่างละ

1 ชุด

2.5.4 สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า

8 ฟุต

2.5.5 ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม

2.5.6 มีหูฟัง จำนวน 1 ชุด ภายใต้ยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง

2.5.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2003 โดยมีเอกสารามาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

2.6 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน  เป็นเฝือกดามคอชนิดแข็ง (Hard Collar) ชนิดปรับระดับได้ 4 ขนาด จำนวน 1 ชิ้น

2.7 ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set)  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเฝือกขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.7.1 โครงสร้างทำจากไวนิล (Vinyl) หรือโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์ (Polyester fiber) ภายในบรรจุเม็ดโฟมซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออกและไม่บีบรัดร่างกาย

/2.7.2 มีปุ่ม...

- 6 -

2.7.2 มีปุ่มปิดเปิดลม ชนิดหมุนปิด-เปิดมั่นคงแข็งแรง

2.7.3 มีสายรัดแบบปะติด (Velcro fastener)  สำหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย

2.7.4 แสงเอ็กซเรย์สามารถผ่านได้

2.7.5 มีที่สูบลมเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเฝือก

2.7.6 มีถุงผ้ากันน้ำอย่างดี จำนวน 1 ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

2.7.7 เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.9001-2552 , ISO9001:2008 และISO14001:2004

2.8 ชุดให้ Oxygen เป็นแบบ Pipe Line System จำนวน 1 ชุด

2.8.1 เป็นเครื่องให้ Oxygen สำหรับใช้กับผู้ป่วยและขับดันเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติที่ติดตั้งในรถยนต์พยาบาลมีคุณลักษณะและอุปกรณ์ประกอบดังนี้

2.8.2 มีชุดปรับลดความดันก๊าซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก 2,000 PSI เป็น 50 PSI จำนวน 1 ชุด ติดตั้งกับท่อออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช้งานจากในรถได้สะดวก

2.8.3 อุปกรณ์ต่อเชื่อมและปรับลดความดันก๊าซเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย์

2.8.4 เดินสายส่งออกซิเจนด้วยท่อทนแรงดันมายังแผงควบคุม

2.8.5 สามารถตรวจปริมาณที่เหลือของก๊าซออกซิเจนได้จากแผงควบคุมในห้องพยาบาล

2.8.6 เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

2.9 อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (แผงสำหรับรัดตัวผู้บาดเจ็บ) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

2.9.1 แท่งดามเชื่อมโยงกันเป็นแผง สามารถโอบรอบศรีษะและคอได้อย่างกระชับ พื้นผิวหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ป้องกันน้ำหรือของเหลวซึมผ่านได้ มีหนามเตย (Velcro) ที่สามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บแห่งละ 1 เส้น

2.9.2 มีเข็มขัดยึดตัวของผู้บาดเจ็บซึ่งใช้หัวล็อคแบบสวมเร็ว (Instant Snap Lock Buckle) จำนวน 3 เส้น

2.9.3 มีสีแตกต่างกัน และมีชุดเข็มขัดสำหรับรัดใต้ขา 2 เส้น เพื่อเพิ่มความกระชับ โดยเข็มขัดทุกเส้นสามารถปรับได้ มีกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์ มีหมอนสำหรับหนุนรองบริเวณหลังศีรษะหากยึดตรึง

ผู้บาดเจ็ดกับอุปกรณ์ และมีช่องว่างเหลือมากเกินไป รังสี X-RAY สามารถผ่านได้โดยตลอด ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ความยาว 86 เซนติเมตร

2.9.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.9001-2552 , ISO9001 และ ISO14001โดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

2.10 เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้ สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair)  จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

/2.10.1 เป็นเก้าอี้...

- 7 -

2.10.1 เป็นเก้าอี้ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อขนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ปลอดภัย

2.10.2 ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ยังรู้สึกตัว แต่ไม่สามารถนอนได้

2.10.3 มีการออกแบบให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย

2.10.4 โครงสร้างทำด้วยโลหะปลอดสนิม ทำให้มีความทนทานสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

2.10.5 มีพนักพิงสำหรับรองรับผู้ป่วยพร้อมกับสายรัดตัวเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกจากเก้าอี้ในขณะเคลื่อนย้าย

2.10.6 พนักพิงหลังผู้ป่วยมีผ้าใบอย่างดีรองหลังและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายหากมีคราบสกปรก

2.10.7 มีที่จับสำหรับยกเก้าอี้ในกรณีปฏิบัติงานได้สะดวกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และมือจับด้านหน้าสามารถพับเก็บได้

2.10.8 สามารถรองรับน้ำหนักตัวผู้ป่วยได้ 159 กิโลกรัม

2.10.9 มีน้ำหนักรวมของเก้าอี้ 10 กิโลกรัม มีขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร

2.10.10 เมื่อเปิดออกใช้งานจะมีขนาดสูง 95 เซนติเมตร และเมื่อพับเก็บจะสูง 95 เซนติเมตร

2.10.11 มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ทำจากวัสดุอย่างดีโดยล้อหน้า 2 ล้อ สามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา สามารถทนทานต่อทุกสภาพพื้นผิวได้ และล้อด้านหลังสามารถล็อคได้เพื่อป้องกันการไหลของเก้าอี้ในกรณีที่พื้นมีความลาดชัน

2.10.12 เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ออกแบบมาให้มีที่พักเท้าได้ขณะเคลื่อนย้าย

2.10.13 เมื่อไม่ใช้งานสามารถพับเก็บเข้าที่ได้อย่างสะดวก

2.10.14 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.9001-2552 , ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยมีเอกสารและแค็ตตาล็อกมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

2.11 มีชุดอุปกรณ์ลำเลียงขนย้ายขั้นพื้นฐานมีรายละเอียดดังนี้

2.11.1 ชุดล็อคศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head ImmobiliZer)

2.11.2 สามารถใช้ล็อคศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคงโดยมีก้อนโฟมรูปสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)

2.11.3 ทำจากโพลียูลีเทน และภายนอกชุดเคลือบด้วยโพลียูลีเทนเหลวทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไป ทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนโฟมมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน

/2.11.4 มีสายรัด...

- 8 -

2.11.4 มีสายรัดสำหรับรัดโดยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคงและมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดก้อนโฟม

2.11.5 มีสายรัด จำนวน 2 เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ

2.11.6 ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้าง แช่ ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

2.11.7 ไม่มีโลหะเป็นวัสดุสามารถ X-RAY ผ่านได้โดยตลอด

2.11.8 ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board)

2.11.9 ทำด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้

2.11.10 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร มีความหนาไม่เกิน 6 เซนติเมตร และหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้โดยไม่จม

2.11.11 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม

2.11.12 แสง X-Ray สามารถผ่านได้และสามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

2.11.13 ภายในชุดแผ่นกระดานรองหลังมีแกนสำหรับยึดสายรัดรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 170 กก. และมีแกนสำหรับสายรัดไม่น้อยกว่า 12 แกน

2.11.14 มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อคได้ จำนวน 3 เส้น

2.11.15 ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วยต้องผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักได้จริง โดยแนบผลการทดสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

2.11.16 ชุดแผ่นกระดานรองหลังผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิต มาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

2.12 เครื่องวัดชีพจร ออกซิเจนในเลือด แบบหนีบปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

2.13 กระเป๋าพยาบาลชนิดถือและสามารถสะพายได้  พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ดามกระดูก จำนวน 24 รายการ ตัวกระเป๋ามีน้ำหนักเบา   สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เมื่อเปิดออกมีการแบ่งช่อง ชั้นที่บรรจุของต่างๆ  อย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก มีตัวอักษร EMS และแถบสะท้อนแสงขนาดใหญ่สูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สามารถมองเห็นในที่มืดได้ในระยะไกล

อุปกรณ์ห้ามเลือด

- ผ้าก็อตแผ่นปิดแผลชนิดบรรจุซองปลอดเชื้อ จำนวน 20 ซอง

- ผ้าก็อตชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด (Top Dressing) ขนาด 8x10 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

- ผ้าก็อตชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด  ขนาด 9x5 นิ้ว แบบมีผ้าก็อตยืดชนิดม้วนเย็บยึดติดในตัวเอง

และในห่อบรรจุมีผ้าก็อตยีดชนิดม้วน ขนาด 4 นิ้วสำรองอีกหนึ่งม้วน จำนวน 2 ชุด

/พลาสเตอร์...

- 9 -

- พลาสเตอร์ปิดแผลขนาด 1x3” จำนวน 5 ชิ้น

- พลาสเตอร์ปิดแผลขนาด 3/4x3” จำนวน 2 ชิ้น

- พลาสเตอร์ปิดแผลขนาด 4 1/2x2” จำนวน 2 ชิ้น

- พลาสเตอร์ปิดแผลที่ปลายนิ้ว จำนวน 2 ชิ้น

- พลาสเตอร์ปิดแผลบริเวณร่องนิ้ว ข้อนิ้วรูปตัว H จำนวน 2 ชิ้น

อุปกรณ์พันปิดแผลห้ามเลือดและดาม

- สายรัดห้ามเลือดชนิดแถบผ้ายืดสำเร็จรูปพร้อมหัวล็อคชนิดสวมเร็ว สามารถปรับความรัดตรึงของสายได้อย่างรวดเร็ว จำนวน 1 ชุด

- ผ้าก็อตชนิดม้วน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน

- ผ้าก็อตชนิดม้วน ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 6 ม้วน

- ผ้ายืดพันแผล ( Elastic Bandage ) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน

- ผ้ายืดพันแผล ( Elastic Bandage ) ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน

- ผ้ายืดพันแผล ( Elastic Bandage ) ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน

- ผ้าก็อตปิดตา ( Eye Pad ) จำนวน 5 ชิ้น

- ที่หนีบสายสะดือ จำนวน 2 ชิ้น

- พลาสเตอร์ยาชนิดกันน้ำ จำนวน 1 กล่อง

- ผ้าสามเหลี่ยมพร้อมเข็มกลัด จำนวน 5 อัน (ชนิดใช้แล้วทิ้ง)

- ผ้าก็อตปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ชนิดบรรจุซองสำเร็จรูป ขนาด 4x4 จำนวน 1 ซอง

- ผ้าก็อตปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ชนิดบรรจุซองสำเร็จรูป ขนาด 2x2 จำนวน 1 ซอง

อุปกรณ์ทำความสะอาดบาดแผล

- ไม้พันสำลี จำนวน 1 ห่อ

- สำลีปราศจากเชื้อ (ห่อ) จำนวน 1 ห่อ

น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผล

- แอลกอฮอล์ จำนวน 1 ขวด

- เบตาดีนโซลูชั่น จำนวน 1 ขวด

- น้ำเกลือล้างแผล จำนวน 1 ขวด

- อุปกรณ์สำหรับล้างตา จำนวน 1 ชุด

อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป

- เทปกาวติดผ้าก็อตชนิดใส จำนวน 1 กล่อง

- ถุงมือยางชนิดอย่างดี 100 ชิ้น จำนวน 1 ห่อ

/-ที่ดูดเสมหะ...

- 10 -

- ที่ดูดเสมหะ (ลูกยางแดง) จำนวน 1 ลูก

- แอมโมเนีย จำนวน 1 ขวด

- ผ้าปิดจมูก (Mask) จำนวน 10 ชิ้น

- กรรไกร จำนวน 1 ชิ้น

- Pocket Mask จำนวน 1 ชุด

- ถุงขยะติดเชื้อ จำนวน 5 ใบ

- ผ้ากันเปื้อน จำนวน 1 ผืน

- ไฟฉาย จำนวน 1 กระบอก

- รองเท้าบู๊ท  จำนวน 2 คู่

อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น

- เครื่องดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์

- เชือกคล้องตัวพร้อมอุปกรณ์เหนี่ยว

3. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

3.1 สีตามที่กฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดเงื่อนไขการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ รูปทรงแถวยาวแบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.2 สัญญาณไฟมีรูปทรงเป็นแนวเดียวกันโดยตลอด

3.3 ชุดสัญญาณไฟออกแบบให้มีระบบป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุข่ายฉุกเฉินทุกย่าน

3.4 มีสวิทซ์ควบคุมสัญญาณไฟไซเรนสามารถสั่งปิด-เปิดได้ทีละชั้น หรือได้พร้อมกันทั้ง 2 ชั้น อยู่

ในกล่องเดียวกันโดยห้ามดัดแปลงหรือใช้อุปกรณ์เสริมภายนอก

3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004  โดยมี

เอกสารและแค็ตตาล็อกมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

3.6 มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมไมโครโฟนสามารถขยายเสียงสัญญาณได้ไม่น้อย

กว่า 6 เสียง และมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลำโพงติดตั้งในที่เหมาะสม

3.7 ด้านท้ายของรถติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบหลอด LED ให้แสงสว่างสีน้ำเงิน-แดง

ด้านซ้ายและด้านขวาอย่างละ 1 ชุด

3.8 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004

3.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดนมีเอกสารมาแสดง

ณ วันที่เสนอราคา

3.10 ติดตั้งสปอร์ตไลท์ส่องสว่างด้านข้างซ้ายและขวา ขนาด 55 วัตต์ 2 หลอด ใน 1 ชุด ข้างละ 1

ชุด ติดตั้งในฐานไฟเบอร์กลาส พร้อมไฟกระพริบชนิดหลอด LED  จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ดวง  พร้อมติดตั้งสวิทซ์ ปิด-เปิดของไฟส่องสว่าง และไฟ LED แยกอิสระ

/3.11…

- 11-

3.11 ติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนดรอบคัน กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร จากด้านบน

3.12 ติดตั้งมือจับด้านข้างประตูในห้องพยาบาลสำหรับจับยึดเพื่อความสะดวกเวลาขึ้นลงของ

เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน

3.13 อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินภายในห้องพยาบาลต้องออกแบบให้ยึดติดกับ

ตัวถังรถอย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่าย ขณะรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินกำลังเคลื่อนที่

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 ตัวรถ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพระยะเวลา 2 ปี หรือระยะทาง 50,000 กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

4.2 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั้งราชอาณาจักร